| THERM+ H-I | Kopplungspfosten | THERM+ H-V | Deckleisten Holz |
| --- | --- | --- | --- |

# HOLZ FASSADEN

## THERM+ H-I / THERM+ H-V

Die THERM+ Holz Pfosten-Riegel-Fassaden bieten eine vielfach bewährte Aufsatz-Verglasungstechnik für Unterkonstruktionen aus beliebigen Holzwerkstoff en ab 50 mm Breite. Die konsequente Systemtechnik trennt zuverlässig die Gestaltungsebenen aus Holz von den funktionstragenden Komponenten aus Aluminium und EPDM.

## THERM+ H-I

für Fassaden und Glasdächer bis 2° Dachneigung, dadurch auch prädestiniert für alle Varianten von Holz-Alu Wintergärten.

## Kopplungspfosten

sind die ideale Montagehilfe für eine rationelle Bauweise. Vorgefertigte Rahmen werden mit geteilten Kopplungspfosten, Grundprofilen, Innendichtungen und Glasträgern vormontiert und auf der Baustelle nur noch gekoppelt, verglast und mit Pressleisten versehen.

## THERM+ H-V

ist ideal für besonders filigrane und rationelle Vorhang-Fassadenlösungen, mit reduzierten Dichtungsansichten auf der Innenseite.

## Deckleisten aus Holz

sind mit THERM+ zuverlässig und sicher ausführbar. Die für die dauerhafte Dichtheit zuständige Verglasungstechnik besteht aus Aluminium und EPDM. Die dekorative Deckleiste aus Holz wird mit einem Aluminium-Kurzstück aufgeklipst.

| Die besonderen Vorteile Äußerst effiziente Wärmedämmung bis zur Passivhausqualität mit Uf = 0,7 W/m²K Zwei Arten von Aluminium- Grundprofilen zum Aufschrauben: ohne oder mit Führungsfuß Bauaufsichtlich zugelassene Verschraubung für alle Holzwerkstoffe ab 50 mm Breite Gesamte Lastkette und Glaslastabtragung bauaufsichtlich zugelassen |  | Einfache und schnelle Verschraubung der Grundprofile, auch mit Magazinschrauber möglich Sichere Befestigung aller Bauteile im durchgehenden Aluminium-Schraubkanal Keine von außen bis in die Holzkonstruktion durchgehenden Bauteile |
| --- | --- | --- |

| Technische Daten |  | Prüfungen / Zulassungen / CE-Systemnachweise nach EN 13830 Produktnorm für Vorhangfassaden |
| --- | --- | --- |
|  | THERM+ H-I | THERM+ H-V |  |  | THERM+ H-I | THERM+ H-V |
| Systembreite | 50, 56, 76 mm | 50 und 56 mm |  | Wärmedämmung | bis Uf = 0,7 W/m²K | bis Uf = 0,7 W/m²K |
| Für Holzprofile ab | 50 mm Breite | 50 mm Breite |  | Widerstand gegen Windlast | 2500 Pa / 3200 Pa | in Bearbeitung |
| Glaseinbaustärke | 4 – 52 mm | 10 – 52 mm |  |  |  |  |
| Glasgewichte | bis 450 kg | bis 400 kg |  | Stoßfestigkeit | Innen I5, Außen E5 | in Bearbeitung |
| Entwässerungs- ebenen | 2 oder 3 | 2 oder 3 |  | Luftdurchlässigkeit | AE 1950 | in Bearbeitung |
|  |  |  |  | Schlagregendichtheit | RE 1200 | in Bearbeitung |
| Polygonfassade | bis 45° | bis 45° |  | Luftschalldämmung | Rw (C;Ctr)=41 (-3; -7) dB Rw (C;Ctr)=51 (-1; -5) dB | in Bearbeitung |
| Anwendung Glasdach | Bis 2° Neigung | - |  |  |  |  |
| Anwendung Wintergarten | Ja | - |  | Absturzsicherung nach TRAV | Ja, ohne zusätzliche Maßnahmen |
|  |  |  |  | Bauaufsichtliche Zulassung | Fassadensystem Z-14.4-455 | Fassadensystem Z-14.4-516 |
|  |  |  |  | Bauaufsichtliche Zulassung | T-Verbinder Z-9.1-621 | T-Verbinder Z-9.1-621 |